УТВЕРЖДАЮ

Глава Золотодолинского сельского поселения

Партизанского муниципального района

________________М.И. Матвеенко

03 августа 2012 года

Извещение

о проведении открытого аукциона

в электронной форме

1. Информация об открытом аукционе в электронной форме.

1.1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

1.2. Адрес электронной  торговой площадки, на которой будет проводиться аукцион в электронной форме ЗАО «Сбербанк-АСТ» - sberbank-ast.ru.

1.3. Регистрационный номер открытого аукциона в электронной форме: 0120300000212000004.

1.4. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

2. муниципальный заказчик.

2.1. Наименование заказчика: Администрация Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

2.2. Адрес (местонахождения):  Приморский край, Партизанский район,                               с. Золотая Долина, улица Центральная, 66.

2.3. Почтовый адрес: 692971,  Приморский край, Партизанский район, с.Золотая Долина, улица Центральная, 66.

2.4. Адрес электронной почты: adm_zd_new2010@mail.ru

2.5.  Номер контактного телефона: 8(42365) 24-1-39.

3. орган, уполномоченный на размещение

муниципального заказа.

3.1. Наименование органа уполномоченного на размещение муниципального заказа:  Администрация Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

3.2. Адрес (местонахождения):  Приморский край, Партизанский район,                               с. Золотая Долина, улица Центральная, 66.

3.3. Почтовый адрес: 692971,  Приморский край, Партизанский район, с.Золотая Долина, улица Центральная, 66.

3.4. Адрес электронной почты: adm_zd_new2010@mail.ru

3.5.  Номер контактного телефона: 8(42365) 24-1-39.

4. Предмет муниципального контракта.

4.1. Выполнение  работ  по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.   Наименования, характеристики и объем выполняемых работ приведены    в ведомости объемов работ по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.  (Приложение № 1). Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара используемого при выполнении работ по ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

(Приложение № 2). Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена Лота) 1 699 605 рублей 56 копеек, в т.ч.: субсидии Дорожного фонда Приморского края – 1 529 645 рублей  00 копеек;  субсидии  районного бюджета Партизанского муниципального района – 100 000 рублей 00 копеек, средства бюджета Золотодолинского сельского поселения – 69 906 рублей 56 копеек.

В целях исполнения требований статьи 19.1 Федерального закона от 21 июля   2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» произведено обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: начальная (максимальная) цена муниципального контракта сформирована на основании локального сметного расчета: "На  ремонт автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.»

Место выполнения работ: Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина «Дорога к кладбищу»   Окончание выполнения работ: 01 ноября 2012 года.

5. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукицоне в электронной форме.

5.1.Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме принимаются  06 августа 2012 года до 17 часов 00 минут.

6. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается  10 августа 2012 года.

7. дата проведения открытого аукциона в электронной форме.

7.1. Дата проведения открытого аукциона: открытый аукцион будет проводиться 14 августа 2012 года.  Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

________

Приложение № 1 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0120300000212000004. от 03 августа 2012 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

По ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Дорожная одежда |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 2,31 | ТЕР27-03-001-04 |  |
| 2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 2,28 | ТЕР27-04-005-01 |  |
| 3 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 основания | 2,28 | ТЕР27-04-005-04 |  |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,14 | ТЕР27-06-026-01 |  |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,2205 | ТЕР27-06-020-01 |  |
| 6 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 2,2205 | ТЕР27-06-021-01 |  |
| Раздел 2. Земляное полотно |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,26408 | ТЕР01-01-013-09 |  |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 | 1 т | 528,16 | СЦП3-6-3-1 |  |
| 9 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,26408 | ТЕР01-02-001-01 |  |
| 10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,05632 | ТЕР01-02-001-07 |  |
| 11 | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 6 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,48 | ТЕР27-08-001-11 |  |
| 12 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 36 | ТСЦ-408-0200 |  |
| Кюветы |
| 13 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,56 | ТЕР01-01-047-02 |  |
| Раздел 3. Канализационные колодцы |
| 15 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | ТЕР07-06-002-07 |  |
| 16 | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | ТСЦ-403-8228 |  |
| 17 | Установка люка | 1 шт. | 1 | ТЕР23-04-011-01 |  |

_____________

Приложение №2 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0120300000212000004. от 03 августа 2012 года

Требования к качеству  работ

По ремонту автодороги «Дорога к кладбищу» с. Золотая Долина.

1) Выполненные работы должны производиться в соответствии с требованиями по качеству, установленными для работ по ремонту дорог и элементов благоустройства законодательством Российской Федерации.

Основной перечень нормативных технических документов, подлежащих применению сторонами при выполнении работ:

| 1 | СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. |
| --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектом. Основные положения. |
| 4 | СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 5 | СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| 6 | СНиП 12-03-99 ГОСТ Р 12.3.048 -2002 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 8 | ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 9 | ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона (взамен ВСН 14-95). |
| 10 | ВСН 14-91 Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. |
| 11 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), рекомендованные к применению письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 г. №ос-28/1270-ИС). |
| 12 | ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». |
| 13 | ГОСТ 8735-88 (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.200-) Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 14 | ГОСТ 8736-93 (№1, 2 от 4.12.2000) Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 9128-97 (Изм. №1 от 4.12.2000; №2 от 11.06.2002) Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 16 | ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие |
| 17 | ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
| 18 | ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 20 | ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия |
| 21 | ГОСТ 3634-89 Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия |
| 22 | ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия |
| 23 | ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий. |
| 24 | ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
| 25 | ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |
| 26 | ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 27 | ГОСТ 8267-93 (Изм. №1 от 10.12.97; №2 от 4.12.2000; №3 от 3.06.2002) Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 28 | ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 29 | ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний |
| 30 | СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных |
| 31 | ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |

2) Качество всех материалов и изделий, используемых при производстве работ должно подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами на бетонные изделия, рецептами на приготовление а/бетонных смесей, карточками и журналами лабораторных испытаний щебня, битума, а/бетонных смесей, контрольных образцов а/бетона (кернов) и др., удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ.

3) Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ.

4) Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.

5) Устанавливаемые дорожные бортовые камни должны быть ровными гладкими, без раковин, одного цвета, одинаковой конфигурации и длины. Линия установленных камней должна быть прямой на прямых участках дороги и иметь плавное очертание на участках горизонтальных кривых. Превышение одного камня над другим на стыках не допустимо. Швы между отдельными камнями должны быть не более 5 мм. Линии расшивки швов должны быть прямыми и перпендикулярными к продольной оси бортовых камней.

6) Изолируемые поверхности лотков должны быть сухими, после нанесения гидроизоляции на поверхности не должно быть просветов и пропусков.

7) Стыки между лотками должны быть заделаны цементным раствором.

8) Дно лотка должно быть выровнено по отметкам продольного профиля водоотвода с соблюдением уклонов, обеспечивающих сброс воды, перепады между лотками и контруклоны не допускаются.

9) Не допускается смещение лотков относительно разбивочной оси ливневой канализации. Выверка лотков в плане должна быть произведена таким образом, чтобы были совмещены их внутренние боковые поверхности.

10) Устанавливаемые сборные ж/бетонные лотки должны быть ровными гладкими, без раковин, с одинаковыми геометрическими размерами, без повреждений.

11) Устройство а/бетонного покрытия производить только после проведения  и приемки Заказчиком подготовительных работ, установленных бортовых камней и выполненного щебеночного основания.

12) Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов устраивать в сухую погоду по сухим и чистым нижележащим слоям.

13) Перед укладкой а/бетонной смеси произвести обработку поверхности основания битумом равномерным слоем не менее, чем за 1-6 часов до укладки смеси. При разливе битума не допускать его концентрации в пониженных местах.

14) Перед устройством асфальтобетонного слоя по существующему покрытию, устранить дефекты старого покрытия (выбоины, колейность, трещины, просадки)

15) Сопряжения полос должны быть ровными и плотными. Поперечные сопряжения полос должны быть перпендикулярны оси дороги. Продольные сопряжения полос должны быть параллельны оси дороги. На сопряжении начального и конечного участках свежеуложенное покрытие должно быть в одном уровне со старым покрытием.

16) Поверхность свежеуложенного покрытия должна быть однородной, без раковин и трещин.

17) Поперечный профиль проезжей части дороги должен быть выполнен с уклоном к бортовым камням, лоткам, ливнестокам, приямкам, обочинам водоотводным канавам. Застой воды на покрытиях не допускается.

18) Поверхность покрытия должна быть ровной, просвет под трехметровой рейкой должен быть не более 5мм. Застой воды на покрытиях не допускается.

19) По окончании работ подтвердить качество а/бетонного покрытия, предоставив журнал лабораторного испытания вырубок, из расчета 3 вырубки на 7000 м2, отобранных в местах указанных представителем Заказчика.

20)  Коэффициент уплотнения  плотного асфальтобетона из горячих смесей типа Б должен быть не менее-0,99 и пористого асфальтобетона должен быть не менее - 0,98.

21) Подрядчик обязан сдать представителю Заказчика все скрытые работы до начала последующих работ, оформив соответствующими актами освидетельствования.

______________________________